生物系列液氮罐提供生物样本的两种储存选择，专门争对需要长期静态储存生物样本或运送生物样本而设计的。有大容量或超长保存期两类产品。

便捷轻巧 低液氮消耗 满足长期贮存的液氮生物容器

产品优势：

杰出的传热效率和窄颈口设计，延长了保存时间，提供长期储存的可能性，降低了液氮蒸损。 所有大容量的容器，都有较大的颈口，方便生物样本存取。 所有的超长保存期的液氮罐都有一个窄颈口为了获得杰出的热效率。 28个型号，从1到150升容量，这些型号允许储存大量的生物样本，同时提供优秀的保存时间。

技术特点：

先进的高真空保持系统，5年真空保修 高强度、轻重量的铝合金结构 提供可锁定的附件，确保极好的安全性 编号索引提筒位置 麦管储存 可用液氮泵 可用的小车 高热效率 超低蒸发损失

技术参数：

型号 YDS-10-125 YDS-13 YDS-15 YDS-20 YDS-30 提筒数量 （个） 1（0） 6（0） 6（3） 6（0） 6（0） 麦管数量（单层） （0.5ml/个） - - 792 792 792 麦管数量（单层） （0.25ml/个） - - 1788 1788 1788 麦管数量（双层） （0.5ml/个） 1508 1284 - 1284 1284 麦管数量（双层） （0.25ml/个） 3324 2832 - 2832 2832 液氮容量（L） 10 13 15 20 30 静态蒸发量（L/天） 0.30 0.10 0.10 0.10 0.11 正常工作持续时间（全天） 21 82 94 126 172 口径（MM） 125 50 50 50 50 总高（MM） 546 610 575 656 655 外径（MM） 300 310 394 394 461 提筒外径（MM）▲ 97 38 38 38 38 提筒高度（MM） 276 276 120 120/276 120/276 空重（kg） 6.9 6.6 8.2 11.7 12 满重（kg） 15.1 17.3 20.5 28.1 36.6